## Slide 1
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Audyt energetyczny
Wytyczne dla programu: Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich
mgr inż. Maciej Pacholec
Audytor energetyczny

## Slide 2
Jak zamówić audyt ex-ante?
Dobór wykonawcy audytu
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji
Jakie są dopuszczalne źródła ciepła?
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Jak oszacować czy uzyskamy 30% oszczędności energii pierwotnej?
Audyt ex-post
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
PLAN PREZENTACJI

## Slide 3
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dwa dokumenty
Audyt energetyczny wg Rozporządzenia
Audyt ex-ante wg wzoru NFOŚiGW
• jest bazą obliczeniową i techniczną
• wybiera wariant usprawnień i uzasadnia efekty
• jest dokumentem kluczowym dla efektu rzeczowego inwestycji
• jest dokumentem kluczowym dla efektu ekologicznego inwestycji
• prezentuje dane w jednolitej strukturze programu
• pokazuje każdy budynek osobno i sumę projektu
• baza do wniosku o dofinansowanie
• musi być spójny z audytem bazowym i dokumentacją
W OPZ należy wpisać obowiązek przekazania obu dokumentów oraz plików obliczeniowych / zestawień źródłowych.

## Slide 4
• obowiązkowa weryfikacja powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza !!
• inwentaryzacja źródeł ciepła, w tym indywidualnych w lokalach
•audyt wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346).
wersja edytowalna arkusza ex-ante + podpisana
• udział audytora w wyjaśnieniach do czasu zakończenia oceny wniosku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Co wpisać do postępowania i Umowy
audyt wg rozporządzenia + audyt ex-ante + komplet danych do wniosku

## Slide 5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Dobór wykonawcy
Warunek formalny
Podpis audytu ex-ante przez osobę uprawnioną do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej, widniejącą w centralnym rejestrze świadectw.

## Slide 6
• audyt bazowy wg rozporządzenia + ex-ante w aktualnym wzorze
• arkusze dla każdego budynku, bez pustych lub przypadkowych danych
• powierzchnia Af i koszty zgodne z załącznikami do wniosku
• wariant po modernizacji – weryfikacja źródeł ciepła
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Odbiór audytu

## Slide 7
koszt kwalifikowany ÷ powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza
• powierzchnia musi wynikać z audytu i być liczona konsekwentnie dla każdego budynku
• nie podmieniajmy jej na powierzchnię użytkową, mieszkalną lub z ewidencji, jeśli to inna kategoria
• przy kilku budynkach kontrolujemy limit osobno i na poziomie zestawienia
• każda korekta Af zmienia wskaźnik kosztowy i może „wywrócić” budżet kwalifikowany
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Powierzchnia ogrzewana
≤ 2 000 zł/m²

## Slide 8
Wg Warunków technicznych:
Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona), określona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków [m2],
Wg metodologii wykonywania świadectw:
powierzchnia o regulowanej temperaturze powietrza – należy przez to rozumieć ogrzewaną lub chłodzoną powierzchnię kondygnacji netto, wyznaczaną według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Powierzchnia ogrzewana

## Slide 9
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Źródła ciepła
centralne źródło na paliwo stałe kopalne
do likwidacji / nie zostaje w standardzie po modernizacji
indywidualny kocioł na paliwa kopalne w lokalu
do likwidacji / nie zostaje w standardzie po modernizacji
ciepło sieciowe
Tylko jako modernizacja, nie jako odejście od ciepła sieciowego;
OZE tylko pomocniczo i po uzgodnieniach
pompa ciepła / biomasa / pellet
TAK, kwalifikowane
centralne źródło na paliwo kopalne (inne niż stałe)
Niekwalifikowane, może zostać w standardzie po modernizacji

## Slide 10
Biomasa: Kocioł na paliwo stałe powinien posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 303-5, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat i spełniać wymagania klasy 5 tej normy.
Pompy ciepła: Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej instalacji SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 lub PN-EN 12309-2 powinien wynosić:
dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.3,
dla pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną: SCOP≥3.8,
dla pomp ciepła zasilanych ciepłem: SCOP≥1.25
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Źródła ciepła – dodatkowe wymogi

## Slide 11
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Koszty kwalifikowane
Przygotowanie
audyt ex-ante, dokumentacja, ekspertyzy
Projekt i nadzór
projekt, OPZ/SWZ, nadzór inwestorski
Przegrody*
ściany, dachy, stropy, podłogi, stolarka
Instalacje
c.o., c.w.u., wentylacja, oświetlenie (części wspólne)
Źródła i OZE
Pompy ciepła, biomasa, PV, magazyny, kolektory
Zarządzanie energią
BMS/EMS, liczniki, monitoring
Towarzyszące
mostki, odtworzenia, prace niezbędne
Modernizacja przegród musi prowadzić do spełenienia warunków technicznych WT 2021

## Slide 12
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Koszty niekwalifikowane
×
Rozbudowa / nadbudowa
Wystrój i wyposażenie
×
Zmiana aranżacji
remont funkcjonalny nie jest termomodernizacją
Biały montaż
np. ceramika łazienkowa
×
Wykończenia

## Slide 13
Kwalifikowany jest montaż:
instalacji fotowoltaicznej (PV), turbin wiatrowych, wyłącznie do potrzeb instalacyjnych budynku na energię elektryczną na ogrzewanie, wentylację, c.w.u, , oświetlenie wbudowane, energie elektryczną pomocniczą.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
OZE

## Slide 14
Kwalifikowany jest montaż:
urządzeń do magazynowania energii współpracujące z istniejącą lub planowaną instalacją OZE wytwarzającą energię elektryczną.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
MAGAZYN ENERGII

## Slide 15
Slajd 1 — Energia: użytkowa → końcowa → pierwotna
Energia użytkowa (EU) Ile ciepła potrzebuje budynek. Decydują: ściany, dach, okna, wentylacja, mostki.
Energia końcowa (EK) Ile energii trzeba kupić/dostarczyć do budynku. Decyduje też sprawność źródła i instalacji.
Energia pierwotna (EP) EK przemnożona przez współczynnik nakładu wi. Pokazuje „wagę” nośnika energii.
Wniosek: Wymóg 30% dotyczy energii pierwotnej, więc wynik zależy od termomodernizacji, od instalacji, od źródła ciepła, od paliwa.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Energia użytkowa, końcowa, pierwotna

## Slide 16
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Współczynnik nakładu wi
EP = Σ (EKᵢ × wi)
Każdy nośnik energii ma swój mnożnik. Im niższe wi, tym niższa energia pierwotna przy tej samej EK.
Praktycznie: dla ciepła sieciowego wartość wi trzeba brać od dostawcy, a gdy jej brak – z tabeli w rozporządzeniu.
Przykładowe wartości wi
energia elektryczna z sieci
2,50
Paliwa kopalne (kotłownia własna)
1,10
ciepło sieciowe – ciepłownia
ok. 1,30
ciepło sieciowe – kogeneracja
ok. 0,80
0,20
0,00
biomasa
energia słoneczna

## Slide 17
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Min. 30% oszczędności EP
EP = Σ (EKᵢ × wi)
Wariant A: efekt głównie ze źródła
Budynek podobny, EK zmian, ale nośnik ma niższe wi.
Przykład poglądowy:
przed: 100 × 1,10 = 110 EP
po: 100 × 0,20 = 20 EP
spadek EP: ok. 82 %
Dobre źródło pomaga, ale musi być dopuszczalne i ujęte w audycie ex-ante.
Wariant B: efekt z termomodernizacji
Źródło zostaje, wi takie samo, ale EK mocno spada po zmniejszeniu strat.
Przykład poglądowy:
przed: 100 × 1,10 = 110 EP
po: 65 × 1,10 = 71,5 EP
spadek EP: ok. 35%
Sama termomodernizacja też może dać 30% EP, jeżeli redukcja EK jest wystarczająca.
EP = Σ (EKᵢ × wi)

## Slide 18
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Po realizacji inwestycji
Audyt ex-post wg wzoru NFOŚiGW
• wykonany po realizacji inwestycji
metodologia tożsama z audytem ex-ante
zestawienie faktycznie wykonanych prac
ma potwierdzić efekty energetyczne zadeklarowane na etapie ex-ante

## Slide 19
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Audyt ex-post
Koszty kwalifikowane
wykonanie audytu energetycznego ex-post w części potwierdzającej efekt
badania i opracowania techniczne niezbędne do potwierdzenia efektu
próba szczelności budynku, jeśli jest potrzebna i wykonana zgodnie z normą badania termowizyjne budynku / instalacji wraz z raportem termograficznym

## Slide 20
Dziękuję
za uwagę
mgr inż. Maciej Pacholec
Audytor energetyczny
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
tel.: 12 422 94 90
faks: 12 422 30 46
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl
www.wfos.krakow.pl